TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

V souladu s §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), D-H-T Net s.r.o., se sídlem Dražická 536, Benátky nad Jizerou, IČO: 025 44 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219987, oznamuje typy rozhraní, která nabízí pro připojení přístrojů, a jejich technické specifikace (oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti):

Rozhraní hlasových služeb – VoIP

• viz Rozhraní datových služeb SIP v2. – RFC 3261

Rozhraní radiových služeb - WiFi

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz
• specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5GHz
• modulace DSSS (pro IEEE 802.11b)
• modulace OFDM (pro IEEE 802.11g)

Rozhraní Wireless LAN 5 GHz
• specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
• frekvenční pásmo: 5.500-5.700GHz , DFS
• modulace OFDM

Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz
• frekvenční pásmo: 10,3-10,6 GHz
• modulace: QPSK až kvadraturní stavová modulace 256 QAM

Rozhraní Wireless LAN 74/84 GHz
• specifikace FCC: Part 101 (47 CFR Part 101.63 to Part 101.147) ETSI: RF - EN302 217, EMC - EN301 489, Environmental - EN300 019
• frekvenční pásmo: 74,125 - 75,875 GHz/84,125 - 85.875 GHz • modulace: BPSK

Rozhraní metalický Ethernet
• 100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u

• 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab
• specifikace IEEE 802.1Q
• konektor RJ-45
• kabeláž UTP/FTP kategorie 5e, 6
• maximální délka kabelu: 100m

Rozhraní optický Ethernet
• 1000Base-LX, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3z

• 10BGBase-(LR, SR, ER, ZR, LX4) rychlost 10Gb/s, specifikace IEEE 802.3ae
• konektor E2000/APC (pro ODF), SC/PC (pro media konvertor), LC/PC (pro SFP)
• optické vlákno
• maximální délka vlákna: 50km